TRAFIC VL/PL ET ANALYSE DES VITESSES

- Commande du : 21/10/2010

- Période du relevé : 16 au 21/11/2010

- Lieu : – RD 15 	PR 8 + 430

PR 9 + 620

- Vitesse limitée à : 50 km/h

Commentaires

RD 15 PR 8 + 430 Entrée côté Cognac

Trafic moyen journalier : 2 613 véhicules dans les 2 sens dont 4.86 % de poids lourds.

Sens 1 : Nercillac ---> Sigogne

- 43 % des usagers VL circulent à plus de 50 km/h dont 41 % dans la tranche
50-70 km/h et 2 % au-delà.

- 33 % des usagers PL circulent à plus de 50 km/h dont 32 % dans la tranche
50-70 km/h et 1 % au-delà.

- V85 : VL = 59 km/h	PL = 57 km/h

- Vitesse moyenne : VL = 49 km/h	PL = 46 km/h

Sens 2 : Sigogne ---> Nercillac

- 75 % des usagers VL circulent à plus de 50 km/h dont 71 % dans la tranche
50-70 km/h et 4 % au-delà.

- 46 % des usagers PL circulent à plus de 50 km/h dont 45 % dans la tranche
50-70 km/h et 1 % au-delà.

- V85 : VL = 65 km/h	PL = 58 km/h

- Vitesse moyenne : VL = 55 km/h	PL = 48 km/h

RD 15 PR 9 + 620 Entrée côté Sigogne

Trafic moyen journalier : 1 983 véhicules dans les 2 sens dont 5.55 % de poids lourds.

Sens 1 : Nercillac ---> Sigogne

- 84.5 % des usagers VL circulent à plus de 50 km/h dont 63 % dans la tranche
50-70 km/h, 20 % dans la tranche 70-90 km/h et 1.5 % au-delà.

- 79 % des usagers PL circulent à plus de 50 km/h dont 67 % dans la tranche
50-70 km/h, 11.5 % dans la tranche 70-90 km/h et 0.5 % au-delà.

- V85 : VL = 74 km/h	PL = 69 km/h

- Vitesse moyenne : VL = 60 km/h	PL = 56 km/h

Sens 2 : Sigogne ---> Nercillac

- 77 % des usagers VL circulent à plus de 50 km/h dont 62 % dans la tranche
50-70 km/h, 14 % dans la tranche 70-90 km/h et 1 % au-delà.

- 67.5 % des usagers PL circulent à plus de 50 km/h dont 60 % dans la tranche
50-70 km/h, 7 % dans la tranche 70-90 km/h et 0.5 % au-delà.

- V85 : VL = 70 km/h	PL = 66 km/h

- Vitesse moyenne : VL = 57 km/h	PL = 53 km/h

En résumé :

RD 15 PR 8 + 430 Entrée côté Cognac

Les usagers circulent plus vite dans le sens 2 de Sigogne vers Nercillac.

Les vitesses moyennes sont inférieures sauf pour les VL du sens 2 qui sont supérieures à la vitesse réglementée de 50 km/h alors que les V85 sont supérieures à la limitation de vitesse.

On constate toutefois des vitesses élevées supérieures à 90 km/h.

- 5 usagers VL > à 90 km/h et < à 100 km/h

- 1 usager VL > à 100 km/h et < à 110 km/h

- 1 usager VL > à 120 km/h et < à 130 km/h

RD 15 PR 9 + 620 Entrée côté Sigogne

Les usagers circulent plus vite dans le sens 1 de Luchac vers Sigogne.

Les vitesses moyennes et les V85 sont supérieures à la limitation de 50 km/h, de plus les pourcentages d'excès sont importants, cela démontre bien un problème de vitesse.

Le trafic moyen journalier des poids lourds est plus important dans le sens 2 de Luchac vers Sigogne.

On remarque des vitesses élevées supérieures à 90 km/h :

- 98 usagers VL > à 90 km/h et < à 100 km/h dont 3 PL

- 16 usagers VL > à 100 km/h et < à 110 km/h

- 1 usager VL > à 110 km/h et < à 120 km/h

- 3 usagers VL > à 120 km/h et < à 130 km/h

# Text boxes

PR 9 + 620

PR 8 + 430